Załącznik nr 1A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 sztuk bram przemysłowych segmentowych w układzie pionowym, usytuowanych w obiekcie Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM  w Jarosławiu Sp. z o.o. w Makowisku nr 163.

- Wymiary otworu oraz przejazdu: (szerokość x wysokość) 3660 mm x 4240 mm –                  1 sztuka.

- Wymiary otworu oraz przejazdu: (szerokość x wysokość) 3600 mm x 4200 mm –                  1 sztuka.

Rodzaj bramy: stalowa brama segmentowa, typu przemysłowego, podnoszona.

Płyta bramy: ściany sekcji z blach stalowych o grubości  minimum 0,5 mm, ocynkowanych ogniowo, powleczonych poliestrem, o grubości nie mniejszej niż 40 mm.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna: tłoczona o strukturze porowatej, równomierny podział płyty przez poziome przetłoczenia, odporność na obciążenie wiatrowe: klasa 2. Segmenty zagruntowane farbą w kolorze preferowanym z zewnątrz na bazie RAL 9006: jasnoszarym , wewnątrz na bazie RAL 9010 w kolorze białym.

Przeszklenie: rama wykonana z profili aluminiowych, Podwójna przezroczysta szyba/tworzywo sztuczne z powłoka odporna na zarysowania. Powierzchnia przeszklenia min. 25%. Przeszklenie w trzecim segmencie od dołu.

Prowadzenie: wysokie HLK z konstrukcją pod sprężyny nadproże 4300 mm . Prowadnice do prowadzenia NP montowane do nadproża o wysokości min. 450 mm. Zrównoważenie ciężaru poprzez mechanizm sprężyn skrętnych.

Napęd osiowy: z zabezpieczeniem optycznym i zabezpieczeniem zwisającej liny, wyposażony w mechanizm łańcuchowy umożliwiający bezpieczne otwarcie bramy podczas awarii.

Napięcie robocze: prąd trójfazowy, stopień ochrony IP  54.

Sterowanie: automatyczne. Centrala sterująca  Otwarcie, zamknięcie i wyłącznik awaryjny na obudowie .

Przy każdej z bram sterownik z przyciskami: OTWÓRZ – STOP - ZAMKNIJ. Typ zabezpieczenia IP 65.

Do każdej bramy minimum 2 piloty.

Działanie: Bramy wyposażone w fotokomórkę zewnętrzną oraz czujnik optyczny w uszczelce panelu dolnego. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa otwierania i zamykania bramy. Urządzenie blokujące bramę od wewnątrz.

Ościeżnica: kontowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej.

Drzwi serwisowe (dotyczy bramy o wymiarach 3600 mm x 4200 mm ) , umiejscowienie drzwi na środku, okute, próg aluminiowy w kolorze czarnym wysokość progu 90 mm

Inne prace: należy zdemontować istniejące bramy oraz wykonać prace wykończeniowe ścian po demontażu (uzupełnić ubytki).

UWAGI: Przed złożeniem oferty zobowiązuje się wykonawców do sprawdzenia na terenie obiektu wymiarów oraz adaptacji sterowania i sygnalizacji.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Wykonawca winien dokładnie wymierzyć otwór do montażu bramy i dostosować wymiary do stanu istniejącego),

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 sztuk kurtyn szybkobieżnych, usytuowanych w obiekcie Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.                   w Makowisku nr 163.

- Wymiary otworu oraz przejazdu: (szerokość x wysokość) 5100 mm x 4200 mm  -                1 sztuka .

- Wymiary otworu oraz przejazdu: (szerokość x wysokość) 3650 mm x 4200 mm -                  3 sztuki .

- Wymiary otworu oraz przejazdu: (szerokość x wysokość) 3530 mm x 4200 mm -                  1 sztuka - Uwaga – pomniejszenie szerokości światła otworu o 100 mm – rozdzielnie elektryczna

Obudowa: standardowo wykonana ze stali galwanizowanej

Napór wiatru: Klasa 2 zgodnie z Normą UNI EN 12424:2002

Płaszcz kurtyny: izolowany z poziomym wzmocnieniem rurowym. Reakcja na ogień klasa M -  2.   Jeden rząd okien w wykonaniu standardowym

Szybkość otwierania:  min. 0.8 m/s

Szybkość zamykania: min. 0.8 m/s

Silnik: trójfazowy montowany z boku kurtyny , zasilany napięciem 400V -IP 54

Ustawienia kurtyny : enkoder abolutny

Centrala sterująca: sterowanie mikroprocesorem . Otwarcie , zamknięcie i wyłącznik, awaryjny na obudowie. Radar jednostronny

Awaryjne otwieranie: za pomocą mechanizmu łańcuchowego

Zabezpieczenie: fotokomórki . listwa dolna wykonana z elastycznie niełamliwego materiału

UWAGI: Przed złożeniem oferty zobowiązuje się wykonawców do sprawdzenia na terenie obiektu wymiarów oraz adaptacji sterowania i sygnalizacji.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Wykonawca winien dokładnie wymierzyć otwór do montażu bramy i dostosować wymiary do stanu istniejącego),

Prace inne:

przygotowanie i montaż podkonstrukcji do bramy

Obróbki blacharskie